## Slide 1: A képfeldolgozás szerepe orvosi és biológiai kutatásokban
Szeghalmy Szilvia
Hivatalos témavezető: Dr. Zichar Marianna (a téma változása miatt ténylegesen nem tud témavezetőként „működni”)
Gyakorlatilag: Dr. Fazekas Attila
(sajnos egyik téma sem vág igazán a kutatási területébe)

## Slide 2: 10. Téma: Csontvelőrák
Időseket érinti elsősorban
Korai tünetek enyhék: fáradékonyság, émelygés, …
Lassú lefolyású
Általában későn diagnosztizálják
Korai állapotban felismerve, visszafordítható lenne
Normális csontvelő sejtek fibrotikus szövetté alakulnak
Innen már nem visszafordítható

## Slide 3: Csontvelő vizsgálata
Biopszia
Minták előkészítése (gyantázás, szeletelés, …)
Minták festése
  ezüstözés (Gömöri – festés)
  standard eljárásnak számít (napi rutinban ezt alkalmazzák)
  a minták kiértékelése nemzetközi konszenzuson alapul („szabvány”), 4 grádus
  korai fázisról nem ad információt
  DE Patológiai Intézetben: Immunhisztokémiai festés (PDGFR-)
  Alapja: a sejtburjánzás összefügg a növekedési faktor szintjének emelkedettségével
  Más típusú daganatoknál már értek el eredményeket
  Felismerhető-e vele a korai fázisban a csontvelőrák?
  Elfogadtatható-e egy standard eljárás ellenében?
Minták kiértékelése
  manuális kiértékelés (festés eredménye igen változatos)
Betegek követése

## Slide 4: Csontvelő vizsgálata

## Slide 5: Irodalom I.
G. Meschino, E. G. Molner, L. I. Passoni, Semiautomated segmentation of bone marrow biopsies images based on texture features and Generalized Regression Neural Networks in proc of CACIC, 4-6 October 2004, Universidad Nacional de La Matanza
  Csont, zsír és értékes terület félautomatikus szegmentálása.
  Szürkeskálás együttes előfordulási mátrix (GLCM) alapján számolt textúra leírók
  Neurális hálózat
  Patologikus esetekről nem esik szó
  Festésről nem esik szó

## Slide 6: Irodalom II.
M. A. Gonzalez, T. R. Cuadrado, V. L. Ballarin, Comparing marker definition algorithms for Watershed segmentation inmicroscopy images,Journal of Computer Science & Technology 8(3) (2008), 151-157.
  Watershed transzformáció (jelölők: lokális minimumok)
  kapott szegmensek jellemzőinek számolása (átlag, szórás)
  K-means, 4 csoportot feltételezve: háttér, csont, sejt(mag), sejtközti terület (plazma)
  a szegmensekből a csont rész megtartása (hókuszpókusz)  I
  erózió I-re (egész szegmenseket nézve)  M1
  dilatáció I-re  M2
  Watershed transzformáció (jelölők: M1, M2)
  fényképezett részletek, nem szkennelt, egész metszetek
  patologikus esetekről nem esik szó
  festés van, de nem PDGFR-Beta
  szükséges a 4 csoport megléte

## Slide 7: Képelemzés I.

## Slide 8: Képelemzés II.
Teljes mintalemez 512512-es képkockákra osztva
Ha semmi nincs a képkockán kidobjuk
Pozitív terület
  Barna részek kiemelése ( hue<60 vagy hue>340)
  Vágás telítettség alapján (Ramesh)
  (lenne még mit tenni, ha az orvosok is beleegyeznének…)

## Slide 9: Képelemzés II.
Sejtmagok
  Lilára színeződött rész kiemelése ( 160<hue és hue<320)
  Fix vágás (saturáció legalább 20) az alvadt vér eltávolítására
Lebernyegek keresése
  Élkeresés
  Vágás
  Összefüggő komponensek meghatározása
  Szűrés méret alapján
  Lyukfeltöltés
Sejtközök kiesnek, sejtek, sejtcsoportok, lebernyegek maradnak egyben (L0)
Eredeti kép (I)
L0 = I–Th40(Sobel(I))
Lebernyegek

## Slide 10: Zajszűrés (plazma)
Plazma
  „Örök” vitatéma az orvosokkal.
  Gyakran azonos a lokális mintázat a háttérrel vagy a lebernyegekkel.
  Biztos rész kiterjesztésével tudunk plazmadetektálást szimulálni.
  De ez kiterjeszti a nem kívánt részeket is.
  A vitának talán véget vethet a most érkezett metszetek feldolgozása.
+


## Slide 11: Biztonsági szűrő
Fontos a megbízhatóság
  Ha ront, akkor inkább betegebbnek látassa a mintát
  (hamis pozitív elfogadhatóbb, mint a hamis negatív)
  Inkább ne legyen eredmény, minthogy hibás eredményt adjon
Van-e elég hasznos terület (ROI) a csempén?
  10%-ban határoztuk meg
  Egyes paraméterek számításánál fontos, számít, hogy van-e elegendő terület
Megbízható-e a csempén detektált hasznos terület?
  A lebernyeg élei mentén maradnak benn hamis részek.
  A hamis részeket a kiterjesztés megnövelheti (ritkán több, mint L 15%-a)
  Minél több lebernyeg (L) esik ki, annál valószínűbb, hogy a maradék rész is lebernyeg.
  Feldolgozandó csempe:
  Az e értékét az orvosok javaslatára 0.05-re állítottuk.

## Slide 12: Jellemzők
Hasznos terület
Pozitív terület
Pozitív terület hány komponensből áll
Pozitív komponensek súlyozott kerületének összege
Pozitív komponensek közül a 10, 20, 30, 40, 50
  legnagyobb komponens területének összege
  legnagyobb kerület összege
  legnagyobb váz hosszának összege
Kerület: 150
Kerület: 147
S. Kerület: 150
S. Kerület: 294

## Slide 13: Vizualizáció

## Slide 14: 1. Téma
Automatikus üvegvizsgálat
    Maradófeszültség mérése roncsolásos üvegvizsgálattal
    Karc körvonalának meghatározása
Eredmények:
    OTDK különdíj
    Sz. Szeghalmy, P. Barkóczy, M. B. Maros, A. Fazekas, and Cs. Póliska, A new technique for characterization of residual stresses in glass surfaces: scratch test completed with image analysis, Material Science Forum 589 (2008), 275-280. Imp.f.:0.399
    M. B. Maros, A. Fazekas, P. Barkóczy, Sz. Szeghalmy, Zs. Koncsik, Qualifying glass surfaces by scratch test with integrated image processing, Material Science Forum 409 (2009), 267-274. Imp.f.: 0.17
Befejezés oka:
    Újabb üvegmintákra lett volna szükség a gyártól.

## Slide 15: 2. Téma
Városi térinformatika
    A PhD képzésnél leadott kutatási tervem egésze arra épült, hogy hozzáférésünk lesz Debrecen város ortofotó készletéhez.
Eredmények: (nem az eredeti feladattal kapcsolatban)
    Sz. Szeghalmy, M. Zichar, 3D topológia felépítésének és elemzésének lehetőségei, In Proc. of Informatika a felsőoktatásban 2008, Aug 27 -29, 2008, Debrecen, Hungary, 169-177.
    M. Zichar, Sz. Szeghalmy, Network Topology in 3D GIS, in Proc. of ICAI 2010, 27-30 January, 2010
Befejezés oka:
    Fél év után 2 db képkockát sikerült szerezni.
    A szakirodalomban használt módszerek nagyméretű tanítóhalmazra épülnek.
    Témavezetőim javaslatára az akkor még aktív üvegvizsgálattal foglalkoztam tovább, és nem próbáltunk meg több felvételt kérni.

## Slide 16: 3. Téma
MapServer alapú fejlesztések - Hajdúböszörmény internetes térképével kapcsolatban
  DE Földrajz Tanszékének felkérésére
Eredmények:
  A specifikációban megadott MapServer alkalmazás.
Befejezés oka:
    A feladat elkészült.
    Fejlesztési és nem kutatási munka volt.

## Slide 17: 4. Téma
Dentrit kristályszerkezetének vizsgálata
    Miskolci Egyetemmel közös kutatás
    Morfológiai műveletekkel a kristályok
    „ágak” közti rész eltávolítása
    Vázkijelölés
    Váz bontása csatlakozási pontokban
    Párhuzamos ágak keresése
    „Törzs” mérés
Befejezés oka:
    Nem volt kapacitás
    új felvételek készítésére.

## Slide 18: 5. Téma
Digitális kereszteződések vizsgálata
    Gráf építés (hossz – Euklideszi távolság)
    Csúcspont összevonás:
      távolsága alapján
      távolság és érvastagság alapján
      egyenes/kör illesztéssel
      (folyam elven: ér nem válhat szét, nem folyhat fordítva)
    Eredmények:
    Annotáló program a kereszteződések jelölésére
    Sz. Szeghalmy, H. Tomán , J. Szakács, A. Hajdu: Detecting digital intersections using line approximation, in Proc. of ICAI 2010, 27-30 January, 2010.
Befejezés oka:
    Nem a probléma megoldása volt a cél, hanem a digitális kereszteződésekkel kapcsolatos „elmélet igazolása”, de az a), b) és c) 0-1%-os javulást hoz a „triviális” összevonáshoz képest.
    Kovács Györggyel „helyet cseréltünk”. (Akkor orvosi témával foglalkozott, ezért neki jobban illett a profiljába a retinás téma én pedig „visszakerültem” Fazekas Attilához.)
Notes: Egy potenciális elfajuló kereszteződéspár vizsgálata: ha két kimenet és egy bemenet van, egy 1 kimenettel és két bemenettel rendelkező kereszteződés mellett, akkor összevon.

## Slide 19: 6. Téma I.
Ember-gép kommunikáció vizsgálata
    Mélységtérkép előállító algoritmusok implementálása
    Mélységtérkép előállító módszerek párhuzamosítása (CUDA)
      A rendelkezésre álló kárnyákon a CPU-s gyorsítások (futóablak) jobbnak bizonyultak.
    Szegmentálás bőrszín alapján (webkamerás felvételeken)
      Arcdetektálás, szemrégió megtalálása, színinformációk kinyerése. Többi bőr régió detektálása. Kb. irodalmi megoldásokkal azonos.
    Kézfej követése
      Szín és él információk alapján + trajektória.
      Kb. a tanító algoritmusokkal azonos eredményt ért el.
    Részvétel az annotálási kategóriák kidolgozásában
    Stúdió berendezése
    Annotálók betanítása, „technical support”
    Felvevő program készítése
    Szkriptek írása automatikus szinkronizáláshoz
    Hucomtech adatbázisának kialakítása
    …

## Slide 20: 6. Téma II.
Eredmények:
    Video annotáló szoftver
    Kinga Pápay, Szilvia Szeghalmy, István Szekrényes, HuComTech Multimodal Database Annotation, Argumentum, 2010.
Befejezés oka:
    A kutatási feladatokra kevés időm volt. Fejlesztési és egyéb feladatokkal ment el az idő nagyobb része.
    Kilépett a projektből a témavezetőm.
    Kinect szenzor megjelenése
      értelmetlenné vált a mélységtérképpel kapcsolatos kutatási rész
      értelmetlenné vált a kézkövetéssel kapcsolatos kutatási rész

## Slide 21: 7. Téma
Kinect
    Nem volt konkrét cél
    Eszköz lehetőségeivel ismerkedtem
    Kérésre kialakítottam egy interaktív demó programot (Árvay Zoltán)
    3D pontfelhő regisztrációja, kinyert jellemzők alapján.
Eredmények:
    Zichar Mariann kérésének megfelelően egy magyar nyelvű konf. cikket beadtam a GISGEO konfra.
Folytatás:
    Hosszú „alvó” fázis után a Támop keretében foglalkozom ezzel.
    Valószínűleg mire bármi lesz belőle, már elavul, mert igen felgyorsult mostanában a gesztusvezérlésre szolgáló eszközök megjelenése.

## Slide 22: 8. Téma
Nyirokcsomó daganatok elemzése
    DE Patológiai intézetével közös kutatás.
    Immunhisztokémiai festés.
    Digitalizált minták.
    Cél: elváltozott sejtek detektálása.
    Hasonló feladatok megoldása általában gépi tanítással történik.
Eredmények:
    Várat magára.
Problémák:
    Nincs elég annotált minta, mert a patológián lévő orvos sajnálatos módon gerincsérvet kapott, ami miatt ezt a munkát nem folytatta tovább.
    Egyelőre egy hallgató tanulja a témán a képfeldolgozási módszereket és ismerkedik a kutatás világával.

## Slide 23: 9. Téma
Szitakötőszárnyak elemzése
    DE Hidrobiológiai Tanszékével közös kutatás (Prof. Dévai György, Szalay Petra)
    Képfeldolgozási cél: bizonyos jellemzők automatikus kinyerése
    Cél: hazánkban élő Sávosszitakötő alfajok keveredésének igazolása
Eredmények:
    1 poszter, (a másik elakadt a hóban…)
    Szeghalmy Szilvia, Szalay Petra Éva, Dévai György, Fazekas Attila, Kis Olga, Szabó László József, Miskolczi Margit, Szitakötőszárnyak elemzése, in proc. of KÉPAF 2013.01.29-02.01. Bakonybél, 542-549.
Befejezés oka:
    A DNS elemzések nem mutattak ki keveredést.

## Slide 24: Mi hiányzik?
Egy olyan téma, ami nem szűnik meg egy év után.
  (pl.: csontvelő daganatos minták elemzése)
  Egy olyan téma, amiben nincsenek több hónapos holt idők.
  (pl.: digitális kereszteződések)
Egy olyan téma, ahol a másik fél hozzáállása is megfelelő.
  (pl.: szitakötő)
  Egy olyan téma, ahol az eredmények egyértelműen kiértékelhetők. (Van ground truth v. készíthető)
  (pl.: üveg (készíthető))
És az, hogy ez egyetlen téma legyen.

## Slide 25: Köszönöm a figyelmet!
Mindenkinek kívánom, hogy csak 1-2 témával ismerkedjen meg a PhD időszaka alatt, mert 10 témában nem szerezhető megfelelő szintű jártasság!