## Slide 1: A tárgyak internetén használatos kommunikációs technológiák
Előadó: Balla Tamás I. éves PhD hallgató
Témavezető: Dr. Terdik György
2013. április 4 - 5. DE IK PhD konferencia, Hollókő

## Slide 2: Tartalom
A PhD téma bemutatása
  A tárgyak internete
  Kommunikációs technológiák a tárgyak internetén
  Az egyes mechanizmusok összehasonlítása
  Szakirodalom a témához kapcsolódóan
További tervek

## Slide 3: A PhD téma bemutatása
A kidolgozni tervezett téma címe: „Tárgyak internete mechanizmusainak minőségelemzése”
A téma aktualitása
IoT -› IoE

## Slide 4: A tárgyak internete

## Slide 5: Kommunikációs technológiák a tárgyak internetén
Vezeték nélküi
  WiFi (IEEE 802.11)
  ZigBee (IEEE 802.15.4)
Vezetékes
  Powerline (IEEE 1901)

## Slide 6: WiFi (IEEE 802.11)
Átviteli közeg: vezetéknélküli (2.4 GHz és 5 GHz)
Felhasználási terület: adathálózatok
Átviteli sebesség: 1 Mbit/sec – 600 Mbit/sec ... további fejleszések
Hatótávolság: 70m (beltér) – 10+ km (kültér)
Titkosítás: többféle, jól skálázható
Előnyök: nagy hatótávolság, nagy átviteli sebesség
  Hátrányok: nagy energia felhasználás, 2.4 GHz esetén zajos

## Slide 7: WiFi (IEEE 802.11)
Szabvány | Megjelenés éve | Működési frekvencia | Adatátviteli sebesség
802.11 ac | 2014 | 2.4 / 5 GHz | 1.3 Gbps
802.11 ad | ? | 2.4 / 5 / 60 GHz | 7 Gbps
Szabvány | Megjelenés éve | Kompatibilitás | Működési frekvencia | Adatátviteli sebesség
IEEE 802.11b | 1999 | IEEE 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps
IEEE 802.11a | 1999 | IEEE 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps
IEEE 802.11g | 2003 | IEEE 802.11b/g | 2.4 GHz | 54 Mbps
IEEE 802.11n | 2009 | IEEE 802.11a/b/g | 2.4 / 5 GHz | 600 Mbps
Jelen
Jövő

## Slide 8: ZigBee (IEEE 802.15.4)
Átviteli közeg: vezetéknélküli (2.4 GHz és 868/915 MHz)
Felhasználási terület: szenzorhálózatok
Átviteli sebesség: 250 kbps (2.4 GHz), 40 kbps (915 MHz), 20 kbps (868 MHz)
Hatótávolság: 30m (beltér) – 1.6 km (kültér)
Titkosítás: 128 bit AES
Előnyök: jól skálázható, alacsony energiafelhasználás
Hátrányok: alacsony adatátviteli sebesség

## Slide 9: WiFi és ZigBee összehasonlítása
 | ZigBee | Wi-Fi
Hatótáv | 10-1600 méter | 50-10000+ méter
Hálózati topológia | Ad-hoc, peer to peer, star, mesh | Ad-hoc, star, mesh
Működési frekvencia | 868 MHz (Európa), 900-928 MHz (NA), 2.4 GHz (worldwide) | 2.4 és 5 GHz
Üzemeltetési bonyolultság | Alacsony | Magas
Energiafelhasználás | Alacsony | Magas
Biztonság | 128 bit AES, egyéb alkalmazás szintű | AES, TKIP, WEP …
Tipikus felhasználás | Szenzor hálózatok, ipari felhasználás, epület automatizálás | Vezeték nélküli LANok, Internet szolgáltatás, Multimédiás szenzorok?

## Slide 10: Powerline (HomePlug, BPL)
Átviteli közeg: meglévő erősáramú (230V) hálózat
Felhasználási terület: otthoni használat
Átviteli sebesség: 500 Mbps (HomePlug AV2)
Hatótávolság: kicsi (házon belül)
Titkosítás: 128 bit AES
Előnyök: meglévő erősáramú hálózaton használható, egyszerű konfiguráció
Hátrányok: osztott közeghozzáférés (ütközés)

## Slide 11: Szakirodalom
Andrew S. Tanenbaum - Computer Networks (5th Edition)
Ian F. Akyildiz, Mehmet Can Vuran - Wireless Sensor Networks
Shahin Farahani - ZigBee Wireless Networks and Transceivers
Ying Zhang - Future Wireless Networks and Information Systems
Jyh-Cheng Chen, Tao Zhang - IP-Based Next-Generation Wireless Networks

## Slide 12: További tervek
FIRST projekt keretén belül ZigBee alapú szenzorhálózatok minőségelemzése
WiFi alapú hálózatok jel zaj viszonyának elemzése
SIP protokollcsalád az és szenzorhálózatok integrálhatóságának vizsgálata
Multimédiás tartalmat szolgáltató szenzorok

## Slide 13: Konferenciák, publikációk
Networkshop 2013 (Sopron, 2013. március 26–28):
NGN csúcstechnológiák telepítése a Debreceni Egyetemen
Advances in Wireless Sensor Networks (Debrecen, 2013. április 15.):
High quality, platform independent, real time applications over VPN
GIS 2013 (Debrecen, 2013. május 23-24):
Térbeli folyamatok elemzése WiFi alapú virtuális szenzor hálózattal
? LINDI 2013 (Wildau, Germany, 2013. September 26-28):
Efficiency analysis of the communication technologies in sensor environment

## Slide 14
Köszönöm a figyelmet!