A kibocsátó cég neve:…………………………………………………………      Sorszám :

A kibocsátó cég  címe:……………………………………………………....

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése

_______________________________________________________________

Az 20... év …….. hó  …. napján  tartott helyszíni szemle alapján az 54/2014 (XII.5) BM számú rendelet,  előírása alapján  engedélyezem, hogy   20... év  ……… hó  …….napján …. órától  -  …………. óráig  az   ……………………………….. szám alatt  ………………………………..  egység ………...számú helyiségben ív-láng hegesztést, fém vágást, köszörülést mint nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységet végezzenek az alábbi feltételek megtartása mellett:

- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének általános előírásai szerint lásd a 2. oldalt.

- A munka végzés területén 2 darab kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- A munkaterületről minden éghető anyagot el kell távolítani, vagy megfelelően védeni kell a keletkező hőtől.

-     A munka végeztével még legalább 1 óráig a helyszínen kell maradni, majd a környezetet átvizsgálni.

A tűzveszélyes tevékenységet végző (k) neve, tűzvédelmi szakvizsga száma:

__________________  ________;

__________________  ________;

__________________  ________;

D e b r e c e n, 20... év …………..hó …. nap

____________________

a munkát engedélyező olvasható neve és aláírása

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyt a Debreceni Egyetem részéről jóváhagyom, az alábbi kiegészítésekkel: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

D e b r e c e n, 20... év …………..hó …. nap

_____________________

Munkát elrendelő műszaki ellenőr vagy a KC SZI TMBO részéről

A munkavégzési engedélyben foglaltakat tudomásul veszem, az abban foglaltak betartásáért felelősséget vállalok.

D e b r e c e n, 20... év …………..hó …. nap

_________________

munkát végző(k) aláírása

A munkát elvégeztük, a munkaterületet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam azt a munkát irányítónak (a munka irányító hiánya esetén a Debreceni Egyetem műszaki ellenőrének vagy a KC SZI BO képviselőjének) rendben átadom, 20...év ………………… hó…. nap  …..óra

_____________________			_____________________

a munkát irányító aláírása 				      munkát végző(k) aláírása

Vagy a munkát elrendelő műszaki ellenőr /vagy a KC SZI BO képviselőkének aláírása

Tűzveszélyes  tevékenység   engedélyezése

1.)  Tűzveszélyes  tevékenységet  t i l o s  végezni  minden  olyan  helyen,  ahol  az  tűzet  vagy  robbanást  okozhat.

2.)  A  tűzveszélyes  környezetben  végzett  tűzveszélyes  tevékenységhez  kezdésétől  befejezéséig  az  engedélyező  felügyeletet  köteles  biztosítani.

3.)  A  tűzveszélyes  tevékenység helyszínén  az  engedélyezőnek  az  ott  keletkezhető  tűz  oltására  alkalmas  tűzoltó-felszerelést,  készüléket   kell  tartania.

4.)  A  tűzveszélyes  tevékenység  befejezése  után  a  munkavégző  a  helyszínt  és  annak  környezetét  tűzvédelmi  szempontból  köteles  átvizsgálni  és  minden  olyan  körülményt  megszüntetni,  ami  tűzet  okozhat.  A  munka  befejezését  az  engedélyezőnek  be  kell  jelenteni.

5.)  Tűzveszélyes  munkát  a  műhelyen  kívül  csak  engedély  alapján  szabad  végezni.

6.)  Az  engedélyben  elő  kell  írni,  hogy  a  tűzveszélyes  munka  időtartama  alatt milyen szintű (főelőadó, szakvizsgázott vagy oktatott munkatárs) állandó  felügyeletet kell biztosítani.

7.)  A  tűzveszélyes  tevékenység  helyét  meg  kell  tisztítani  a  gyúlékony  anyagoktól  és  a  hulladékoktól.  A  tevékenység  helyétől  a  gyúlékony  anyagokat  minimum  6 m-re  kell  eltávolítani,  és  azokat  célszerű  nedves ponyvával, vagy ennek megfelelő egyéb anyaggal  letakarni.

8.)  Magasban  végzett, vagy amennyiben a tevékenység szintje alatt helyiség van, ebben az esetben a tűzveszélyes tevékenységnél  gondot  kell  fordítani  arra,  hogy  a  lehulló  szikra  tűzet  ne  okozzon.  Az  elektródavégek  elhelyezésére  egy  fémedényt  kell  készenlétben  tartani.  Ha  a  hegesztést  éghető  padozatú  helyiségben  végzik,  a  padozatot  legalább  5  méter  sugarú  körzetben  meg kell nedvesíteni, vagy egyéb, hasonló eljárással a területet veszélyteleníteni kell.  Több  szinten  áthaladó  csővezeték  hegesztése  esetén  a  csővezetéket  az  alsó  szinten  le  kell  zárni.

9.)  Tűzveszélyes  folyadékot vagy gázt tároló  edény, vezeték  hegesztésénél  fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  szabályok  betartására (vízzel feltöltés, előmosás, gázkoncentráció mérése, stb.).

10.)  Hegesztési  munkát és egyéb, jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak  olyan  dolgozók  végezhetnek,  akiknek  megfelelő (pl. hegesztői)  szakképzettségük  és  érvényes  tűzvédelmi  szakvizsgájuk  van.

11.)  Műhelyen  kívüli  hegesztéseknél  minden  esetben  állandó,  egyéb  tűzveszélyes  tevékenységeknél  pedig - a  helyi  körülményektől  függően - állandó  vagy  időszakos  felügyeletről  kell  gondoskodni (ezt jelen engedélyben meg kell határozni!).

12.)  Az  állandó  vagy  időszakos  felügyelet  biztosítása  munkavégzés helye szerint illetékes felelős feladata.